Alumno: Real Bermúdez Jesús Manuel

No de Boleta:97040147

Profesor: Gerardo Ortega Cervantes

Laboratorio de Física IV  Sección F

Resumen Previo a la Práctica 9

“MEDICIÓN DE ÍNDICES DE REFRACCIÓN”

Objetivos:

Aprenderemos a medir el índice de refracción de diversos materiales transparentes para varios medios.

Procedimiento Experimental:

a) Ángulo crítico. Para determinar el índice de refracción del vidrio y del agua por este método se procederá como sigue:

i) Se coloca el dispositivo semicircular el cual se lleno con agua, clavamos un alfiler en la parte media de la cara plana del bloque semicircular y con ayuda del rayo láser clavamos otro alfiler en donde se veía la imagen del primer alfiler.

ii) Medimos el ángulo a partir del cual deja de observarse la imagen del alfiler, esta fue la posición que corresponde al ángulo crítico. Utilizamos la Ley de Snell , se pudo determinar el índice de refracción

b) Profundidad aparente. Con este método se medirá el índice de refracción de un paralelepípedo de cristal, y se procedió como sigue:

i) Se coloca una hoja blanca con una pequeña marca debajo del paralelepípedo de cristal.

ii) Enfocamos la superficie del cristal con un microscopio viajero, la lectura que marca éste fue nuestro de referencia, es decir el cero de nuestro sistema. Posteriormente se mide la profundidad aparente Y´ de la marca hecha sobre la hoja blanca . Finalmente, retiramos el bloque de vidrio y se mide la profundidad real Y del punto marcado sobre la hoja blanca.

iii) Utilizaremos la ecuación

n = Y / Y´

para obtener el índice de refracción.

c) Método de Pfund.  Este método consiste en hacer incidir un haz de luz en una placa de caras paralelas en la dirección normal, esta placa debe tener un recubrimiento en su parte inferior, midiendo el diámetro D del círculo que se observa en la superficie y la altura H de la placa, a través de la ecuación:

n = (D2 + 16H2)1/2 / D

obtenemos el índice de refracción de la placa.

d) Determinación del índice de refracción del vidrio. Colocamos el bloque de vidrio de forma rectangular sobre una hoja de papel blanco y clavamos un alfiler en el punto A. Luego clavamos alfileres en los puntos B, C y D de modo que al poner el ojo como se indica, los cuatro alfileres estuvieran en línea recta. Se marca el contorno del bloque sobre la hoja de papel después lo retiraremos y trazaremos el rayo BACD. Medimos los ángulos de incidencia y de refracción. Los índices de refracción los obtendremos mediante la Ley de Snell.



A



C

D

Y llenaremos una tabla con los datos obtenidos.

Bibliografía

- Manual de Prácticas de Laboratorio de Física IV

Adolfo Escamilla Esquivel.

Concepción Mejía García.

1ª Edición